Informationen zur Gruppenphase

- Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld

| Lernfeld: Nr. 3_Gruppe 3c: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen (100 UStd.) 1. Ausbildungsjahr |
| --- |
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| 3.1 | Im Zuge einer Sicht- und Funktionsprüfung der Beleuchtungsanlage als Bestandteil der Vorbereitung zur HU fällt auf, dass 2 Leuchtmittel nicht funktionieren | 12 | Sichtprüfung Beleuchtungsanlage, Analyse von Stromlaufplänen in aufgelöster und zusammenhängender Darstellung, Identifizierung von Klemmenbezeichnungen und elektrischen Bauteilen/Symbolen, Strompfade, Identifikation der Stromunterbrechung (Fall1: Leuchtmittel defekt; Fall 2: Sicherung) |
| 3.2 | Kundenbeanstandung „Defekte Beleuchtungseinrichtung – Bremsleuchte hi, li“ (Massefehler) und 24 V Leuchtmittel versehentlich eingebaut | 24 | Identifikation der Messpunkte, Spannungsmessung mit Multimeter, Widerstandsmessung, Messung des Spannungsfalls (Potenzialunterschied), Unterscheidung elektrische Größen (I, R,U) messtechnisch und rechnerisch (Demonstrationswand), Identifikation der Veränderung von Parallel- zur Reihenschaltung durch Massenfehler, Leistungsberechnung (PUI) |
| 3.3 | Beim Lichttest durchgefallen (Defekt der elektr. Höhenverstellung) | 8 | Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, Kennenlernen von Scheinwerfersystemen (Leuchtmittel, Reflektoren, dynamisches Kurvenlicht, Abbiegelicht etc.), Durchführung von Einstellvorgängen |
| 3.4 | Motorüberhitzt im Stadtverkehr (Thermoschalter defekt) |  | Identifikation des Steuer- und Laststromkreises bei Relaisschaltungen, Messung der Stromaufnahme (Last- und Steuerstrom)in den verschiedenen Stromkreisen und Berechnung von Leitungsquerschnitten |
| 3.5 |  |  |  |

- Gestaltung von Lernsituationen

| Nr. Ausbildungsjahr: 1 Bündelungsfach: Diagnose Lernfeld Nr. 3 (100 UStd.): Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen Lernsituation Nr. 3.1 (12 UStd.): Durchführung einer Fehlersuche in der Beleuchtungsanlage |
| --- |
| Einstiegsszenario Im Zuge einer Sicht- und Funktionsprüfung der Beleuchtungsanlage als Bestandteil der Vorbereitung zur HU fällt auf, dass 2 Leuchtmittel nicht funktionieren | Handlungsprodukt/Lernergebnis Mind Map über Vorgehensweise, Stromlaufplanes, Arbeitsplan zur Funktionsprüfung |
| Wesentliche Kompetenzen SuS beschaffen sich Informationen über die Beleuchtungsanlage, indem Sie eine Sicht- und Funktionsprüfung durchführen (SERV) Herstellerunterlagen (Stromlaufpläne) nutzen (SERV) Klemmenbezeichnung gem. DIN kennen lernen (SERV) Symbole der elekt. Bauteile kennen lernen (SERV) SuS verarbeiten ihre gewonnenen Informationen, indem Sie den relevanten Strompfad im Stromlaufplan erkennen und markieren und ggf. einen eigenen Stromlaufplan erstellen (SERV) SuS erkennen mögliche Fehlerquellen, beschreiben diese und nennen Möglichkeiten der Fehlerbeseitigung und tauschen ggf. defekte Bauteile (Leuchtmittel, Sicherung) aus. (DIA) SuS reflektieren die Struktur einer Routinediagnose, (die sich darauf beschränkt, Soll- und Istzustände zu vergleichen). | Konkretisierung der Inhalte Sichtprüfung Beleuchtungsanlage, Analyse von Stromlaufplänen in aufgelöster und zusammenhängender Darstellung, Identifizierung von Klemmenbezeichnungen und elektrischen Bauteilen/Symbolen, Strompfade, Identifikation der Stromunterbrechung (Fall1: Leuchtmittel defekt; Fall 2: Sicherung), Unterscheidung unterschiedlicher Leuchtmittel in Form , Sockel und techn. Daten |
| Lern- und Arbeitstechniken Partnerarbeit am Fahrzeug bzw. Schulungsstand, MindMap, |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Fahrzeug bzw. Schulungsstand, Herstellerunterlagen, Tabellenbuch |
| Organisatorische Hinweise Sicherheitsunterweisung Werkstatt, Werkstatträume, Vorbereitung Fahrzeug (Leuchtmittel, Sicherung) |