Informationen zur Gruppenphase

- Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld

| Lernfeld: Nr. 3: Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen (100 UStd.) 1. Ausbildungsjahr |
| --- |
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| 3.1 | Bremsleuchte rechts leuchtet nicht; ( Einfache Stromlaufpläne lesen, Strompfad markieren, Messpunkte festlegen, Messmittel bestimmen) | 20 h |  |
| 3.2 | Massefehler an der Beleuchtung; ( Komplexe Stromlaufpläne lesen und markieren, Reihen- und Parallelschaltung) | 10 h |  |
| 3.3 | Öldruckkontrollleuchte leuchtet; (Hydraulische Schaltpläne, Druckmessung, Bauteile des Schmiersystems) | 10 h |  |
| 3.4 | Reifendruckkontrollleuchte leuchtet; (Diagnosetester, Fehlerspeicher auslesen, Druck als physikalische Größe, Funktion des direkt messenden Systems) | 12 h |  |
| 3.5 | ABS Kontrollleuchte leuchtet; (Diagnosetester, Fehlerspeicher auslesen, Messen mit dem Oszilloskop, Induktiv- und Hallsensoren) | 8 h |  |
| 3.x | Weitere |  |  |

- Gestaltung von Lernsituationen

| Nr. Ausbildungsjahr: 1 Bündelungsfach: Diagnose Lernfeld Nr. 3 (100 UStd.): Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen Lernsituation Nr. 3.1 (20 UStd.): Titel : Fehlersuche in einfachen elektrischen Schaltungen |
| --- |
| Einstiegsszenario Kundenbeanstandung „Bremsleuchte rechts leuchtet nicht“ Kundenbeanstandung an ausgewähltem Fahrzeug älterer Bauart ohne Lampenfunktionskontrolle. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Merkblatt elektrische Grundgrößen Aufstellung Klemmenbezeichnungen mit Erläuterungen Vereinfachter Stromlaufplan Fehlersuchplan Messprotokoll ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler …. sind in der Lage Defekte in einfachen Stromkreisen zu identifizieren wählen das geeignete Messmittel aus und setzen es fachgerecht ein gehen bei der Fehlersuche systematisch vor | Konkretisierung der Inhalte Sichtkontrolle zur Verifizierung der Kundenbeanstandung Elektrische Grundgrößen erarbeiten Grundschaltungen unterscheiden Berechnungen zum Ohmschen Gesetz Stromlaufpläne lesen Messpunkte festlegen Messmittel auswählen Handhabung der Messmittel Praktische Messungen Fehler beseitigen |
| Lern- und Arbeitstechniken Schaltplan lesen, Handhabung des Multimeters |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Beleuchtungswand bzw. Schülermessplätze; Stromlauf- bzw. Schaltpläne (Hersteller); Messmittel (Multimeter); Fachbücher / Tabellenbuch |
| Organisatorische Hinweise z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation- Messübungen in Kleingruppen, je nach Ausstattung |